Návod k obsluze

Spínací hodiny STOTZ

Typ:	STU 6011 N

STU 8011 N

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Pokyny k montáži

Bezpečnostní pokyny: Připojení a montáž elektrických přístrojů smí provádět pouze odborníci z oboru elektro. Zásahy a změny na přístroji vedou ke zrušení záručních nároků. Je nutno dodržet národní předpisy a platná bezpečnostní ustanovení.

Synchron

230V / 50Hz

Quartz * R = 150h (Aku)

230V / 45 - 60Hz

Směrnice 91 / 157 / EWG

V tomto přístroji jsou baterie, které obsahují škodlivé látky. Koncový uživatel má proto povinnost přístroj řádně vrátit.

Hodinový strojek se po přiložení napětí po několika málo minutách sám rozběhne. Záložní napájení vystačí asi na 3 dny.

Program na 24 hod

Manuální nastavení

Ruční přepínání ZAP / VYP (Volba zapojení)

Spínací osu Ś pootočte ve směru šipky o jednu polohu ZAP = 		nebo VYP = 	. Ruční přepnutí se povelem pro následující přepnutí do opačné polohy automaticky zruší.

Permanentně ON / OFF

Trvalé přepnutí ZAP / VYP

Páčku Ť nastavte na „perm„ = trvalé přepnutí, potom pootočením spínací osy Ś ve směru šipky vyberte požadované přepnutí do ZAP nebo VYP. Přepnutím páčky Ť do „Auto„ = automatika ukončí trvalé přepnutí. Okamžitý spínací stav se však zachová až do příštího opačného povelu automatického programu. Ručním zásahem lze provést okamžitou korekturu.

EMC

Spínací hodiny odpovídají evropským směrnicím 73 / 23 / EWG (Směrnice pro nízké napětí)

a 89 / 336 / EWG (Směrnice EMC). Používají-li se spínací hodiny v jednom zařízení společně s jinými přístroji, pak je nutno dbát na to, aby celé zařízení nezpůsobovalo žádné rušení.

Návod k obsluze č. 310 353 04